Opis przedmiotu zamówienia

W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie jest gorsze od technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Wszystkie elementy , materiały, kolory należy przedstawić projektantowi do akceptacji.

| K1 | Krzesło obrotowe, pracownicze ( 17 szt.) Wymiary (+ - 30 mm) Szerokość całkowita: 660 mm , wysokości siedziska: 480 – 580 mm, szerokość siedziska: 460 mm, głębokość całkowita: 640 mm, całkowita wysokość: 920 – 1100 mm. - Podstawa pięcioramienna, wykonana z metalu lakierowanego proszkowo na kolor metalik.- Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni. - Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska - Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej. Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wypełnione pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska 60 - 70 kg/m3 - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości (tzw. Sanki siedziska) w zakresie minimum 50mm. - Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU ( koniecznie wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 55 – 65 kg/m3), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy ( tzw. Mulda lędźwiowa – umożliwiająca utrzymanie prawidłowej pozycji ciała podczas długotrwałego siedzenia np. Praca z komputerem, pisanie ręczne), tył oparcia tapicerowany (nie dopuszcza się plastikowych maskownic). Oparcie w dolnej części musi posiadać, w swojej centralnej części wycięcie dla łatwiejszej regulacji położenia oparcia oraz lepszej wentylacji pleców osoby siedzącej na krześle. - pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia muszą być wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spełniających normę BS 5852. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Producenta krzesła, że posiada możliwość wykonania tego krzesła zgodnie z życzeniem Zamawiającego pod względem użytych pianek. - Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi metalowymi wspornikami. - Regulowane podłokietniki góra – dół, z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu, w kolorze czarnym - krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. Odporności na ścieranie minimum 150 000 cykli (BS EN ISO 12947-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2), odporność na światło większa niż 5, gramatura 300 - 400 g/m2, odporność na piling 5 (PN EN 14465). Do oferty należy dołączyć Wykonawca dostarczy próbki tkaniny złożone z minimum 10 różnych kolorów na podstawie, których Zamawiający dokona wyboru tkaniny przed zamówieniem po zawarciu umowy. Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) – do oferty należy dołączyć certyfikat wymagany certyfikat, który Wykonawca dostarczy wraz z towarem. Krzesło musi mieć możliwość tapicerowania w dwóch kolorach tkaniny w konfiguracji przód siedziska i oparcia jedna tkanina. Tył i boki oparcia oraz boki siedziska druga. - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji, dołączonymi do oferty Do oferty należy dołączyć Wraz z dostarczonym towarem Wykonawca dostarczy kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta fotela oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| --- | --- | --- |
| K2 | Krzesło obrotowe z zagłówkiem i oparciem siatkowym ( 3 szt.) Wymiary (+- 30 mm) Szerokość całkowita: 680 mm, szerokość siedziska: 490 mm, szerokość oparcia: 460 mm, szerokość zagłówka: 280 mm, wysokość całkowita (z zagłówkiem): 1200 – 1400 mm, wysokość siedziska: 400 – 520 mm, głębokość siedziska: 440 – 500 mm, głębokość całkowita: 680 mm. Fotel obrotowy z zagłówkiem musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć certyfikat potwierdzający zgodność produktu z podanymi normami. - Podstawa musi być pięcioramienna, metalowa z aluminium polerowanego, z kółkami jezdnymi na miękkie podłoże. - Oparcie siatkowe odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie odchyla się do tyłu. Oparcie musi posiadać podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z możliwością regulacji wysokości (możliwość podparcia kręgosłupa dla ludzi o różnym wzroście). Kolor siatki na oparciu czarny lub szary (do wyboru po podpisaniu umowy) Oparcie fotela połączone z zagłówkiem, również siatkowym za pomocą estetycznego łącznika. Zagłówek musi posiadać regulację wysokości w zakresie minimum 70 mm. - Siedzisko odpowiednio wyprofilowane, łagodnie zaokrąglone na końcu w celu uniknięcia ucisku żył osoby siedzącej, musi posiadać regulację głębokości w zakresie minimum 50 mm. Wypełnienie siedziska dla wysokiego komfortu siedzenia musi stanowić pianka poliuretanowa o grubości 50 – 60 mm i gęstości 60 – 75 kg/m3. - Siedzisko tapicerowane tkaniną obiciową o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. Minimum 90% wełny i odporności na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale’a potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Tkanina musi posiadać atesty potwierdzające trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2). Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć wszelkie wymienione certyfikaty, dokument potwierdzający skład surowcowy oraz. Wykonawca dostarczy po zawarciu umowy próbki tkanin do wyboru z palety minimum 10 kolorów. - Mechanizm – fotel wyposażony w mechanizm z płynną regulacją siły nacisku oparcia dla osób o wadze 50 – 120 kg z możliwością blokady w minimum 4 pozycjach. Regulacja siły nacisku musi znajdować się z prawego boku fotela w miejscu dającym możliwość jej regulacji bez wstawania z fotela. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| K3 | Krzesło konferencyjne ( 40 szt.) Wymiary (+-30 mm) Szerokość całkowita: 580 mm, wysokość całkowita: 790 mm, głębokość całkowita: 520 mm, wysokość siedziska 470 mm, głębokość siedziska 430 mm, szerokość siedziska: 470 mm, wysokość podłokietników od podłoża: 680 mm. Stelaż krzesła metalowy, wykonany z rurek o przekroju okrągłym fi 22 - 24 mm, chromowanych. Krzesło z podłokietnikami stojące na czterech nogach zakończonych stopkami z tworzywa sztucznego. Stopki przeznaczone do powierzchni miękkich. Siedzisko i oparcie tapicerowane oraz wypełnione ciętą pianką. Krzesło tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. Odporności na ścieranie minimum 150 000 cykli (BS EN ISO 12947-2), trudnozapalność – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2), odporność na światło większa niż 5, gramatura 300 - 400 g/m2, odporność na piling 5 (PN EN 14465). Do oferty należy dołączyć Wykonawca po zawarciu umowy dostarczy próbki tkanin złożone z minimum 10 różnych kolorów na podstawie, których Zamawiający dokona wyboru tkaniny przed zamówieniem. Pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia muszą być wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spełniających normę BS 5852. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Producenta krzesła, że posiada możliwość wykonania tego krzesła zgodnie z życzeniem Zamawiającego pod względem użytych pianek. Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania, tzn. Układania jednego krzesła na drugim w ilości minimum 3 sztuki na jednym stosie. Podłokietniki wyprofilowane z czarnego tworzywa połączone z czterema nogami oraz z tylną częścią oparcia. Siedzisko i oparcie muszą być oddzielnymi elementami. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem przerwa ok. 15cm. Krzesła przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem. Krzesła muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 13761 oraz PN-EN 1022 dotyczące wytrzymałości i stabilności. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć dokument potwierdzający, że produkt jest zgodny z podanymi normami, kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| K4 | Krzesło konferencyjne z pulpitem ( 6 szt.) Wymiary (+-30 mm): szerokość całkowita: 580 mm, szerokość siedziska: 470 mm, głębokość całkowita: 520 mm, głębokość siedziska: 470 mm, wysokość całkowita: 820 mm. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami i pulpitem dla osób praworęcznych lub leworęcznych (ilość krzeseł dla osób praworęcznych i leworęcznych do ustalenia po podpisaniu Umowy) charakteryzujące się lekką i zwartą konstrukcją. Krzesło na stelażu stalowym wykonanym z rury o przekroju okrągłym o wymiarach 20 – 22 mm. Grubość ścianki rury stelaża wynosi 2 - 2,5 mm. Krzesło posiada cztery nogi. Stelaż chromowany. Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone plastikowymi stopkami. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła w tej wersji, czyli z podłokietnikami i pulpitem w ilości minimum 5 sztuk na jednym stosie. Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego pianką poliuretanową o gęstości 35 - 40 kg/m3 gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, tapicerowane tkaniną. Od spodu siedzisko wykończone estetyczną maskownicą z tworzywa sztucznego osłaniającą elementy konstrukcyjne stelaża siedziska. Oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego pianką poliuretanową o gęstości 20 - 25 kg/m3 gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie i w kształcie zapewniającym właściwe podparcie kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane tkaniną. W części tylnej wykończone maskownicą plastikową bez widocznych śrub mocujących ten element do oparcia krzesła. Ze względu na duże ilości krzeseł w salach konferencyjnych stojących bardzo blisko siebie pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia muszą być wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spełniających normę BS 5852 (Producent krzeseł musi potwierdzić możliwość wykonania tego modelu krzesła z użyciem pianki trudno zapalnej). Podłokietniki z tworzywa sztucznego o szerokiej części podpierającej przedramię, w części pionowej stanowiące przedłużenie przedniej oraz tylniej nogi krzesła. Prawy lub lewy podłokietnik wyposażony w uchylny blat do pisania z tworzywa sztucznego, z przegubem mocującym typu „anty panic”. Blat samoczynnie składa się do pozycji spoczynkowej przy próbie gwałtownego wstania z krzesła. Elementy plastikowe krzesła, czyli maskownica siedziska, maskownica oparcia, podłokietniki oraz blat do pisania wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Krzesło przewidziane do intensywnej eksploatacji w pomieszczeniach użyteczności publicznej, posiada potwierdzenie wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001 w formie certyfikatów oraz sprawozdań z badań. Krzesło tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie, tj. Minimum 150 000 cykli wg. Skali Martindale’a. Tkanina posiada atest potwierdzający trudnopalność wykonany wg normy EN 1021-1 oraz EN 1021-2. Krzesło posiada 5-letnią gwarancję od Producenta krzeseł. |  |
| K5 | Krzesło do jadalni/ pomieszczeń biurowych i pokoi hotelowych ( 101 szt.) Wymiary (+-20 mm) Szerokość krzesła: 450 mm Głębokość : 500 mm Wysokość całości: 820 mm Wysokość siedziska :460Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 11 – 12 mm pokrytej laminatem wysokociśnieniowym HPL w kolorze czarnym. Rama stalowa chromowana wykonana z profili o wymiarach 20 x 15 x 2 mm z tolerancja wymiaru 5%. Krzesło bez podłokietników musi mieć możliwość składowania w stosie minimum 6 sztuk. Końcówki nóg zakończone stopkami z tworzywa aby zabezpieczyć podłoże przed zarysowaniem. Siedzisko i oparcie wygięte z jednego kawałka sklejki tworzy jedną całość. Krzesło musi mieć możliwość zestawienia w rzędy za pomocą dodatkowych łączników. Do oferty należy dołączyć. Oferowany produkt musi posiadać certyfikat wydany przez niezależny organ certyfikujący potwierdzający, że krzesło przeszło badania z wynikiem pozytywnym na wytrzymałość konstrukcji, trwałość i stateczność, wg norm PN EN 13761, PN EN 15373 oraz PN EN 1022. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć dokument potwierdzający, że produkt jest zgodny z podanymi normami. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny, jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| K6 | Hoker ( 3 szt.) Wymiary (+-20 mm): Średnica siedziska – 350 mm Średnica podstawy – 470 mm Wysokość całkowita – 780 mm Hoker musi posiadać miękkie, okrągłe, tapicerowane siedzisko. Stelaż stalowy wykonany z rur malowanych proszkowo na kolor metalik. Podstawa – dolna obręcz posiada kształt półksiężyca co ułatwia maksymalne przesunięcie hokera do stołu lub baru. W odległości 240 – 260 mm od podłoża musi znajdować się dodatkowa obręcz stabilizująca konstrukcję mebla oraz stanowiąca miejsce do postawienia nóg podczas siedzenia na hokerze. Siedzisko tapicerowane łatwo zmywalną Eco skórą o minimalnej odporności na ścieranie 50 000 cykli martindale’a. Tkanina musi posiadać atest trudno zapalności wykonany, wg normy EN 1021 – 1 oraz EN 1021-2 |  |
| T1 | Kanapa – element narożny ( 8 szt.) Wymiary (+-50 mm): Całkowita szerokość i głębokość – 700 mm Całkowita wysokość - 720 mm Wysokość siedziska – 420 mm Element narożny z systemu siedzisk modułowych o prostych, geometrycznych kształtach. Część narożna kanapy posiada oparcie z dwóch stron łączące się ze sobą pod kątem prostym. Nogi kanapy wykonane z rury stalowej zakończone talerzykiem, chromowane. Stopki w kształcie talerzyka muszą mieć możliwość regulowania na wysokość – poziomowania mebla. Stopki z podkładką filcową do podłóg twardych. Konstrukcja mebla pod tkaniną tapicerską jest wykonana z drewna, sklejki i płyty wiórowej. Wypełnienie siedziska musi być warstwowe i składać się z pianki ciętej o gęstości 35kg/m3 - 40kg/m3 oraz pianki wylewanej w formach o gęstości 80 kg/m3. Oparcie wypełnione pianką ciętą o gęstości 35 kg/m3 - 40 kg/m3. Zamawiający wymaga aby pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia kanap były wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spełniających normę BS 5852 (Producent kanap musi potwierdzić możliwość wykonania tego modelu kanapy z użyciem pianki trudno zapalnej). Kanapa tapicerowana tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie, tj. Minimum 150 000 cykli wg. Skali Martindale’a. Tkanina posiada atest potwierdzający trudnopalność wykonany wg normy EN 1021-1 oraz EN 1021-2. Kolor kanapy do ustalenia po podpisaniu Umowy. Oferent przedstawi minimum 8 kolorów tkaniny do wyboru. Do oferty należy dołączyć Dla oferowanego produktu wy magany certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badań z wynikiem pozytywnym w zakresie wytrzymałości, wg norm PN EN 15373 oraz PN EN 1022. Certyfikat musi potwierdzać, że podczas badań kanapę poddano zmęczeniowemu testowi siedziska i oparcia podczas, którego siedzisko wytrzymało minimum 100 000 cykli przy obciążeniu minimum 1000 N, zaś oparcie minimum 100 000 cykli przy obciążeniu minimum 300 N. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| T2 | Kanapa – element prosty z oparciem ( 16 szt.) Wymiary (+-50 mm): Całkowita szerokość i głębokość – 700 mm Całkowita wysokość - 720 mm Wysokość siedziska – 420 mm Element prosty z systemu siedzisk modułowych o prostych, geometrycznych kształtach. Część kanapy posiada oparcie z jednej strony trwale połączone z siedziskiem. Nogi kanapy wykonane z rury stalowej zakończone talerzykiem, chromowane. Stopki w kształcie talerzyka muszą mieć możliwość regulowania na wysokość – poziomowania mebla. Stopki z podkładką filcową do podłóg twardych. Konstrukcja mebla pod tkaniną tapicerską jest wykonana z drewna, sklejki i płyty wiórowej. Wypełnienie siedziska musi być warstwowe i składać się z pianki ciętej o gęstości 35kg/m3 - 40kg/m3 oraz pianki wylewanej w formach o gęstości 80 kg/m3. Oparcie wypełnione pianką ciętą o gęstości 35 kg/m3 - 40 kg/m3. Zamawiający wymaga aby pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia kanap były wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spełniających normę BS 5852 (Producent kanap musi potwierdzić możliwość wykonania tego modelu kanapy z użyciem pianki trudno zapalnej). Kanapa tapicerowana tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie, tj. Minimum 150 000 cykli wg. Skali Martindale’a. Tkanina posiada atest potwierdzający trudnopalność wykonany wg normy EN 1021-1 oraz EN 1021-2. Kolor kanapy do ustalenia po podpisaniu Umowy. Oferent przedstawi minimum 8 kolorów tkaniny do wyboru. Do oferty należy dołączyć Oferowany produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badań z wynikiem pozytywnym w zakresie wytrzymałości, wg norm PN EN 15373 oraz PN EN 1022. Certyfikat musi potwierdzać, że podczas badań kanapę poddano zmęczeniowemu testowi siedziska i oparcia podczas, którego siedzisko wytrzymało minimum 100 000 cykli przy obciążeniu minimum 1000 N, zaś oparcie minimum 100 000 cykli przy obciążeniu minimum 300 N. Element T2 musi mieć możliwość zestawienia z elementem T1L w sposób stanowiący całość, tzn. Boki obydwu elementów muszą być jednakowej szerokości i wysokości – licować się ze sobą. Każdy z elementów musi posiadać ponadto komplet haczyków stabilizujących zestawione elementy. Do oferty Wraz z dostawą towaru należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| T3 | Stolik kwadratowy – modułowy ( 9 szt.) Wymiary (+-50 mm): Całkowita szerokość i głębokość – 700 mm Całkowita wysokość - 420 mm Stolik do połączenia z kanapami typu T1 oraz T2. Podstawa stolika musi być wykonana zgodnie z wytycznymi do wykonania kanap typu T1 oraz T2, tzn. Stolik wyglądem jest identyczny jak te kanapy tylko nie posiada oparcia. Zamiast tego górna płaszczyzna jest zaopatrzona w płytę , która stanowi blat stolika. Blat stanowi płyta pokryta laminatem HPL w kolorze czarnym, szarym lub białym. Wybór koloru po podpisaniu Umowy. Boczne płaszczyzny stolika tapicerowane tkaniną obiciową o wysokiej odporności na ścieranie, tj. Minimum 150 000 cykli wg. Skali Martindale’a. Tkanina posiada atest potwierdzający trudnopalność wykonany wg normy EN 1021-1 oraz EN 1021-2. Kolor tkaniny na stoliku zgodny z kolorem tkaniny na kanapach, do ustalenia po podpisaniu Umowy. Oferent przedstawi minimum 8 kolorów tkaniny do wyboru. Do oferty należy Wraz z dostawą towaru dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| T4 | Sofa 2 osobowa – rozkładana ( 2 szt.) Wymiary (+-30 mm): Szerokość całkowita: 1650 mm Głębokość całkowita: 870 mm Wysokość: 850 mm Wysokość siedziska: 420 mm Powierzchnia spania: 1350 x 2000 mm Kanapa dwuosobowa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. Szkielet kanapy wykonany z drewna, sklejki i płyty wiórowej. Siedzisko i oparcie wypełnione wysokogatunkową pianką ciętą. Kanapa rozkładana na tzw. ,, wózku” . Przednia część kanapy posiada małe, kółka za pomocą których część siedziskowa wysuwa się do przodu. Poduszki stanowiące siedzisko po przewróceniu na drugą stronę stanowią powierzchnię spania. Pod poduszkami siedziskowymi znajduje się pojemnik na pościel, do którego musi zmieścić się kołdra i poduszka. Kanap posadowiona na czterech niskich, drewnianych nóżkach. Kolor nóżek jasny. Tkanina: Eco skóra na osnowie bawełnianej o odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli martindale’a , gramaturze (+-50 g / m/2): 400 g / m/2 i wytrzymałości na rozdarcie > 25 (wątek i osnowa). Oferent dołączy do oferty Wykonawca dostarczy minimum 8 próbek kolorów do wyboru po podpisaniu Umowy. |  |
| P1 | Szafa garderobiana z panelem ( 28 szt.) Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach (+- 20 mm): 1400 x 510 x h 2470 mm , wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja, o klasie higieniczności E1. Korpus oraz wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu oraz bokach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafa podzielona przegrodą dzielącą szafę na dwie równe części, które są jednocześnie podporą dla górnego wieńca. Każda z powstałych części szafy jest wyposażona w dwie półki o głębokości 400 mm. Grubość półki wynosi 18 mm. Poniżej dolnej półki znajduje się drążek ubraniowy wykonany ze stali, chromowany. Drążek jest wysuwany i osadzony prostopadle do tylnej ścianki mebla. Drzwi szafy dwupłytowe o grubości płyty 18 – 25 mm poruszające się po prowadnicach osadzonych w górnym i dolnym wieńcu. W dolnej części szafa posiada cokół o wysokości 60 mm. Wewnątrz szafy muszą znajdować się zaślepki mimośrodów dopasowanych do wykończenia . Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Do szafy z drzwiami przesuwnymi jest dołączona panel wysoki z szafką na buty i lustrem. Panel wykonany z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Panel mocowany do ściany z użyciem elementów zastrzałowych. Lustro bezpieczne o wym. 500x1200 trwale przymocowane do panelu. W dolnej części panelu znajduje się szafka na buty z jedną półką. Górny blat szafki może stanowić miejsce na odłożenie bagażu podręcznego. Wymiary panelu (+-20 mm): 600x510x2470 mm. |  |
| P2 | Łóżko 90x210 ( 56 szt.) Łóżko pojedyncze z wezgłowiem o wymiarach (+-20 mm): 900 x 2100 x h 750 mm. Rama łóżka i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja, o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z z płyty o grubości 18 mm. Podstawowym elementem konstrukcyjnym ramy łóżka są nogi o przekroju 40 x 40 mm. Stelaż pod materac wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wysokość powierzchni sypialnej łóżka z materacem musi wynosić 44 – 48 cm. |  |
| P3 | Łóżko 100x210 ( 2 szt.) Łóżko pojedyncze z wezgłowiem o wymiarach (+-20 mm): 1000 x 2100 x h 750 mm wykonane zgodnie z wytycznymi do wykonania łóżka typu P2. Różnicą jest szerokość łóżka, która musi wynosić 100 cm. |  |
| P4 | Szafka nocna ( 58 szt.) Szafka nocna z szufladą i drzwiczkami o wymiarach (+-20 mm): 400 x 400 x h 500 mm . Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach i wieńcach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafka na cokole płytowym o wysokości 30 mm. Szuflada płytowa z prowadnicami rolkowymi . Drzwiczki płytowe z zawiasami. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm |  |
| P5 | Półka wisząca ( 58 szt.) Półka wisząca z przegrodą po środku o wymiarach (+- 20 mm): 300 x 1600 x h 390 mm, wykonana z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia wpuszczana w wieniec górny i dolny oraz boki o grubości 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Wnętrze półki dzielone na połowę przegrodą pionową w celu podparcia wieńca górnego. Półka mocowana do ściany za pomocą wsporników, wieszana na haczykach zawieszkowych. |  |
| P6 | Biurko 60x60 ( 52 szt.) Biurko hotelowe o wymiarach 600 x 600 x h 750 mm (+- 20 mm): na nogach płytowych. Blat biurka i nogi wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1, o gr. 25 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Pod blatem biurka, miedzy nogami płytowymi poprzeczka wykonana z płyty o gr. 18 mm. Połączenia konstrukcyjne wykonane na mimośrodach w płaszczyznach zewnętrznych. Biurko musi być posadowione na stopkach regulujących wykonanych z tworzywa sztucznego dających możliwość regulacji wysokości w zakresie do 15 mm. |  |
| P7 | Szafa z aneksem ( 1 szt.) Zestaw mebli składających się z szafy ubraniowej z drzwiami przesuwnymi, panelu z lustrem oraz zabudowy kuchennej. Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach (+- 20 mm): 1200 x 510 x h 2470 mm , wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Korpus oraz wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu oraz bokach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafa podzielona przegrodą dzielącą szafę na dwie równe części, które są jednocześnie podporą dla górnego wieńca. Lewa część szafy jest wyposażona w dwie półki o głębokości 400 mm. Grubość półki wynosi 18 mm. Poniżej dolnej półki znajduje się drążek ubraniowy wykonany ze stali, chromowany. Drążek jest wysuwany i osadzony prostopadle do tylnej ścianki mebla. Prawa część szafy jest wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości. Jedna pólka konstrukcyjna, stała, stabilizująca szafę. Półki z regulowaną wysokością osadzone w systemie zabezpieczającym przypadkowemu wyszarpnięciu półki. Drzwi szafy dwupłytowe o grubości płyty 18 – 25 mm poruszające się po prowadnicach osadzonych w górnym i dolnym wieńcu. W dolnej części szafa posiada cokół o wysokości 60 mm. Wewnątrz szafy muszą znajdować się zaślepki mimośrodów dopasowanych do wykończenia . Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Do szafy z drzwiami przesuwnymi jest dołączona panel wysoki z szafką na buty i lustrem. Panel wykonany z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Panel mocowany do ściany z użyciem elementów zastrzałowych. Lustro bezpieczne o wym. 500x1200 trwale przymocowane do panelu. W dolnej części panelu znajduje się szafka na buty z jedną półką. Górny blat szafki może stanowić miejsce na odłożenie bagażu podręcznego. Wymiary panelu (+-20 mm): 600x510x2470 mm. Zabudowa kuchenna składa się z dwóch szafek stojących i dwóch wiszących. Jedna z dolnych szafek o szerokości 60 cm posiada zabudowaną lodówkę. Druga szafka o szerokości około 55 cm. Szafki wiszące o szerokościach identycznych jak szafki stojące. Przed wykonaniem zabudowy kuchennej należy dokonać pomiarów z natury i uzgodnić dokładną szerokość zabudowy kuchennej. Fronty i korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Blat pokrywający szafki dolne wykonany z postformingu. Kolor blatu do ustalenia po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Wykonawcę próbek. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. |  |
| P8 | Szafka podręczna ( 2 szt.) Szafka podręczna z trzema szufladami o wymiarach (+-20 mm): 800 x 400 x h 800 mm. Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach i wieńcach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafka na cokole płytowym o wysokości 30 mm. Szuflady płytowe z prowadnicami rolkowymi Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. |  |
| P9 | Stolik kawowy 80x60 ( 2 szt.) Blat stolika w kształcie prostokąta, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Kolor okładziny sztucznej w kolorze akacja. Płyta musi być oklejona obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju kwadratowym o przekroju 45 - 50 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Stolik osadzony na czterech nogach zakończonych krążkiem do poziomowania mebla wykonanym z czarnego tworzywa. Regulacja poziomu w zakresie minimum 10 mm. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Stelaż pełny. W celu zabezpieczenia części metalowych przed przetarciem oraz nadania większego połysku wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny). Całkowita grubość powłoki lakierniczej musi wynosić 120µm - 140µm. Wymiary (+-10 mm): 800 / 600 / h 550 mm. |  |
| P10 | Szafka pod telewizor 80x40 ( 3 szt.) Szafka pod telewizor z drzwiczkami o wymiarach (+-20 mm): 800 x 400 x h 500 mm . Wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja dekor Egger 1277 struktura ST9 lub równoważną o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach i wieńcach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafka na cokole płytowym o wysokości 30 mm. Drzwiczki płytowe z zawiasami. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm |  |
| P11 | Szafa 137x60 x 247 ( 2 szt.) Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach (+- 20 mm): 1370 x 510 x h 2470 mm , wykonana z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Korpus oraz wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Ściana tylnia wpuszczana w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu oraz bokach o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Szafa podzielona przegrodą dzielącą szafę na dwie równe części, które są jednocześnie podporą dla górnego wieńca. Lewa część szafy jest wyposażona w dwie półki o głębokości 400 mm. Grubość półki wynosi 18 mm. Poniżej dolnej półki znajduje się drążek ubraniowy wykonany ze stali, chromowany. Drążek jest wysuwany i osadzony prostopadle do tylnej ścianki mebla. Prawa część szafy jest wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości. Jedna pólka konstrukcyjna, stała, stabilizująca szafę. Półki z regulowaną wysokością osadzone w systemie zabezpieczającym przypadkowemu wyszarpnięciu półki. Drzwi szafy dwupłytowe o grubości płyty 18 – 25 mm poruszające się po prowadnicach osadzonych w górnym i dolnym wieńcu. W dolnej części szafa posiada cokół o wysokości 60 mm. Wewnątrz szafy muszą znajdować się zaślepki mimośrodów dopasowanych do wykończenia . Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Szafa zajmuje całą wnękę w ścianie dlatego przed podjęciem prac należy dokonać pomiarów z natury i zweryfikować szerokość i głębokość. |  |
| P12 | Aneks kuchenny ( 2 szt.) Zabudowa kuchenna składa się z dwóch szafek stojących i dwóch wiszących. Jedna z dolnych szafek o szerokości 60 cm posiada zabudowaną lodówkę. Druga szafka o szerokości około 80 cm. Szafki wiszące o szerokościach identycznych jak szafki stojące. Przed wykonaniem zabudowy kuchennej należy dokonać pomiarów z natury i uzgodnić dokładną szerokość zabudowy kuchennej. Fronty i korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Blat pokrywający szafki dolne wykonany z postformingu. Kolor blatu do ustalenia po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Wykonawcę próbek. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. |  |
| P13 | Wieszak z półką na buty ( 2 szt.) Panel wysoki z szafką na buty, lustrem i wieszakami. Panel wykonany z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylnia o gr. 18 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Panel mocowany do ściany z użyciem elementów zastrzałowych. Lustro bezpieczne o wym. 500x1200 trwale przymocowane do panelu. W dolnej części panelu znajduje się szafka na buty z jedną półką. Ponad lustrem na pionowej powierzchni płyty znajduje się pięć przymocowanych trwale podwójnych wieszaków. Razem na dziesięć okryć. Wymiary (+-20 mm): 900 / 400 / h 2000 mm |  |
| P14 | Zabudowa kuchenna ( 1 szt.) Szerokość zabudowy około 2700 mm . Zabudowa złożona z szafek stojących i wiszących. Zestawienie szafek stojących od lewej strony: szufladowa o szerokości 60 cm, dwudrzwiowa o szerokości 60 cm, dwudrzwiowa o szerokości 80 cm oraz szafka wysoka z zabudową lodówki. Szafki wiszące: od lewej strony: szafka o szerokości 60 cm w połowie zamknięta drzwiami jednopłytowymi, szafka dwudrzwiowa o szerokości 60 cm oraz dwudrzwiowa o szerokości 80 cm. Wymiary należy sprawdzić z natury podczas wizji lokalnej w budynku po podpisaniu Umowy. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki dolne wyposażone w regulatory wysokości 100-150mm wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Szafki wiszące zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig 120kg na parę zawieszek, umożliwiające także regulację położenia szafki. Szuflady na systemie zapewniającym delikatny ruch, pełny wysuw dla dobrego wglądu i bezpośredniego dostępu do zawartości szuflady oraz delikatne i ciche zamykanie. Blat kuchenny wykonany z blatów postforming o gr 38mm. Proponowane blaty muszą posiadać Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny lub instytucję równoważną, stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1, Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych. Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach, uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek wiszących: 710 – 740 mm, głębokość szafek wiszących: 320 – 340 mm, wysokość szafek stojących: 840 – 870 mm, głębokość szafek stojących razem z blatem: 580 - 600 mm. |  |
| P15 | Zabudowa kuchenna ( 1 szt.) Zabudowa kuchenna – narożna. Szerokość zabudowy na ścianie około 1200 x 1850 mm . Zabudowa złożona z szafek stojących. Jedna z szafek musi mieć wykonane wycięcie w blacie na istniejący zlewozmywak. Zlewozmywak i bateria nie wchodzą w zakres zamówienia. Wymiary należy sprawdzić z natury podczas wizji lokalnej w budynku po podpisaniu Umowy. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki dolne wyposażone w regulatory wysokości 100-150mm wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Blat kuchenny wykonany z blatów postforming o gr 38mm. Proponowane blaty muszą posiadać Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny lub instytucję równoważną, stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1, Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy typu konfirmat . Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek stojących: 840 – 870 mm, głębokość szafek stojących razem z blatem: 580 - 600 mm. |  |
| P16 | Zabudowa pom. Socjalne ( 1 szt.) Szerokość zabudowy około 3150 mm . Zabudowa złożona z szafek stojących i wiszących. Zestawienie szafek stojących od lewej strony: szafka wysoka z zabudową lodówki, szafka jednodrzwiowa o szerokości 30 cm, szafka niska pod umywalkowa o szerokości 60 cm (umywalka istniejąca – nie wchodzi w zakres dostawy), szafka zlewozmywakowa o szerokości 80 cm (zlewozmywak istniejący, nie wchodzi w zakres dostawy), szafka dwudrzwiowa o szerokości 80 cm. Szafki wiszące: szafka dwudrzwiowa o szerokości 90 cm, szafka dwudrzwiowa o szerokości 60 cm, szafka otwarta o szerokości 90 cm, szafka dwudrzwiowa o szerokości 90 cm, Wymiary należy sprawdzić z natury podczas wizji lokalnej w budynku po podpisaniu Umowy. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki dolne wyposażone w regulatory wysokości 100-150mm wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Szafki wiszące zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig 120kg na parę zawieszek, umożliwiające także regulację położenia szafki. Szuflady na systemie zapewniającymdelikatny ruch, pełny wysuw dla dobrego wglądu i bezpośredniego dostępu do zawartości szuflady oraz delikatne i ciche zamykanie. Blat kuchenny wykonany z blatów postforming o gr 38mm. Proponowane blaty muszą posiadać Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny lub instytucję równoważną, stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1, Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy typu konfirmat . Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach, uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek wiszących: 710 – 740 mm, głębokość szafek wiszących: 320 – 340 mm, wysokość szafek stojących: 840 – 870 mm, głębokość szafek stojących razem z blatem: 580 - 600 mm. |  |
| P17 | Zabudowa pom. gospodarcze 1.14 ( 1 szt.) Szerokość zabudowy około 2100 mm . Zabudowa złożona z wiszących szafek. Jedna szafka o szerokości 80 cm zamykana parą drzwi uchylnych, reszta otwarta. Wymiary należy sprawdzić z natury podczas wizji lokalnej w budynku po podpisaniu Umowy. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki wiszące zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig 120kg na parę zawieszek, umożliwiające także regulację położenia szafki. Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy typu konfirmat . Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach , uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek wiszących: 710 – 740 mm, głębokość szafek wiszących: 320 – 340 mm. |  |

| P18 | Zabudowa pom. Gospodarcze 1.14 ( 1 szt.) Szerokość zabudowy 900 mm . Zabudowa złożona z szafki stojącej i wiszącej. Szafka stojąca pod istniejący zlewozmywak. Zlewozmywak nie wchodzi w zakres dostawy. Wymiary należy potwierdzić podczas pomiarów z natury. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki dolne wyposażone w regulatory wysokości 100-150mm wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Regulatory firmy SISO lub równoważnej. Szafki wiszące zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig 120kg na parę zawieszek, umożliwiające także regulację położenia szafki. Blat kuchenny wykonany z blatów postforming o gr 38mm. Proponowane blaty muszą posiadać Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny lub instytucję równoważną, stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1, Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy typu konfirmat . Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach , uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek wiszących: 710 – 740 mm, głębokość szafek wiszących: 320 – 340 mm, wysokość szafek stojących: 840 – 870 mm, głębokość szafek stojących razem z blatem: 580 - 600 mm. |  |
| --- | --- | --- |
| P19 | Zabudowa pom. Gospodarcze 2.14 ( 1 szt.) Zabudowa gospodarcza złożona z trzech szaf na pościel. Dwie szafy dwudrzwiowe o szerokości 80 cm oraz jedna szafa jednodrzwiowa o szerokości 60 cm. Szafa gospodarcza o wymiarach 800x520x h 2200 mm z tolerancją wymiarów +/- 20 mm. Przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość szafa musi być klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowana do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus i drzwi muszą być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej szafy. Plecy szafy muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer. Szafa z zamkiem dwupunktowym, baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Zawiasy muszą mieć potwierdzenie z przeprowadzenia badań wytrzymałościowych . Ich minimalna żywotność to 80 000 cykli. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć certyfikat potwierdzający spełnianie tego warunku. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wnętrze szafy zaopatrzone w pięć półek dzielących przestrzeń szafy na sześć poziomów do przechowywania segregatorów. Szafa o szerokości 60 cm wykonana w ten sam sposób tylko zamykana drzwiami jednopłytowymi. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| P20 | Zabudowa pom. gospodarcze 2.14 ( 1 szt.) Szerokość zabudowy około 2200 mm . Zabudowa złożona z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące zamykane drzwiami, zaś szafki wiszące częściowo zamykane drzwiami płytowymi, częściowo otwarte. Wymiary należy sprawdzić z natury podczas wizji lokalnej w budynku po podpisaniu Umowy. Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja dekor o klasie higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Fronty szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o gr.3mm, jednostronnie lakierowana na biało. Szafki dolne wyposażone w regulatory wysokości 100-150mm wykonane z tworzywa sztucznego PCV, umożliwiające montaż cokołu. Szafki wiszące zawieszane na metalowej listwie montażowej, za pomocą profesjonalnych zawieszek kuchennych, zapewniających udźwig 120kg na parę zawieszek, umożliwiające także regulację położenia szafki. Blat kuchenny wykonany z blatów postforming o gr 38mm. Proponowane blaty muszą posiadać Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny lub instytucję równoważną, stwierdzający klasę higieniczności – minimum E1, Uchwyty metalowe, rurowe, dwupunktowe. Widoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy mimośrodowych oraz kołków drewnianych. Niewidoczne połączenia elementów meblowych, za pomocą złączy typu konfirmat . Ściana tylna szafek montowana za pomocą gwoździ na tylnej krawędzi szafki, lub cofnięte od tyłu szafki o 20mm. Półki mocowane na podpórkach, uniemożliwiających wysunięcie się półki. Wysokość szafek wiszących: 710 – 740 mm, głębokość szafek wiszących: 320 – 340 mm, wysokość szafek stojących: 840 – 870 mm, głębokość szafek stojących razem z blatem: 580 - 600 mm. |  |
| B1L | Biurko kątowe, lewe 160x120. ( 5 szt.) Blat biurka w kształcie litery ,,L” wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć oświadczenie Producenta płyty wiórowej z przeprowadzonych badań . Nie dopuszcza się oświadczenia oferenta. Zastosowana do produkcji blatu płyta musi mieć higieniczność w klasie E1, co musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Kolor okładziny sztucznej w kolorze akacja. Kształt blatu biurka, miejsce osadzenia nóg oraz wymiary blatu pokazuje zamieszczony obok szkic. Płyta musi być oklejona obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju kwadratowym o przekroju 45 - 50 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Biurko osadzone na pięciu nogach zakończonych krążkiem do poziomowania mebla wykonanym z czarnego tworzywa. Regulacja poziomu w zakresie minimum 10 mm. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Stelaż niepełny. Z frontu w miejscu gdzie siedzi osoba pracująca musi być wolna przestrzeń w celu możliwości zamontowania półki na klawiaturę komputera. Biurko musi mieć możliwość montażu osłony czołowej na życzenie Zamawiającego. Montaż osłony musi odbywać się do podłużnicy biurka za pomocą śrub. Nie dopuszcza się montażu osłony bezpośrednio do blatu biurka. W celu zabezpieczenia części metalowych przed przetarciem oraz nadania większego połysku wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny). Całkowita grubość powłoki lakierniczej musi wynosić 120µm - 140µm. Do oferty należy dołączyć próbkę wykończenia w postaci prostokątnej ,,blaszki” o wymiarach minimum 10 x 5 cm . Biurka muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3 w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Wymiary (+-10 mm): 1600 / 1200 / h 740 mm |  |
| B1P | Biurko kątowe, prawe 160x120 ( 8 szt.) Biurko wykonane zgodnie z wytycznymi do wykonania biurka typu B1L. Różnicą jest strona, po której znajduje się rozszerzona część blatu. Kształt blatu biurka, miejsce osadzenia nóg oraz wymiary blatu pokazuje zamieszczony obok szkic. |  |
| B3 | Biurko prostokątne 160x80 ( 1 szt.) Blat biurka w kształcie prostokąta, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć oświadczenie Producenta płyty wiórowej z przeprowadzonych badań . Nie dopuszcza się oświadczenia oferenta. Zastosowana do produkcji blatu płyta musi mieć higieniczność w klasie E1, co musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Kolor okładziny sztucznej w kolorze akacja. Płyta musi być oklejona obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju kwadratowym o przekroju 45 - 50 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Biurko osadzone na czterech nogach zakończonych krążkiem do poziomowania mebla wykonanym z czarnego tworzywa. Regulacja poziomu w zakresie minimum 10 mm. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Stelaż pełny. Biurko musi mieć możliwość montażu osłony czołowej na życzenie Zamawiającego. Montaż osłony musi odbywać się do podłużnicy biurka za pomocą śrub. Nie dopuszcza się montażu osłony bezpośrednio do blatu biurka. W celu zabezpieczenia części metalowych przed przetarciem oraz nadania większego połysku wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny). Biurka muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3 w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Całkowita grubość powłoki lakierniczej musi wynosić 120µm - 140µm. Wymiary (+-10 mm): 1600 / 800 / h 740 mm. |  |
| B4 | Biurko prostokątne 120x60 ( 7 szt.) Biurko wykonane zgodnie z wytycznymi do wykonania biurka typu B3. Różnicą są wymiary (+-10 mm): 1200 / 600/ h 740 mm |  |
| B5 | Biurko prostokątne 140x60 ( 24 szt.) Biurko wykonane zgodnie z wytycznymi do wykonania biurka typu B3. Różnicą są wymiary (+-10 mm): 1400 / 600/ h 740 mm |  |
| B6 | Stół konferencyjny, prostokątny 180x80 ( 1 szt.) Blat stołu w kształcie prostokąta, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć oświadczenie Producenta płyty wiórowej z przeprowadzonych badań . Nie dopuszcza się oświadczenia oferenta. Zastosowana do produkcji blatu płyta musi mieć higieniczność w klasie E1, co musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Kolor okładziny sztucznej w kolorze akacja. Płyta musi być oklejona obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju kwadratowym o przekroju 45 - 50 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Stół osadzony na czterech nogach zakończonych krążkiem do poziomowania mebla wykonanym z czarnego tworzywa. Regulacja poziomu w zakresie minimum 10 mm. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Stelaż pełny. W celu zabezpieczenia części metalowych przed przetarciem oraz nadania większego połysku wymagane jest aby stelaż był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny). Całkowita grubość powłoki lakierniczej musi wynosić 120µm - 140µm. Stoły muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3 w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Do oferty należy dołączyć próbkę wykończenia w postaci prostokątnej ,,blaszki” o wymiarach minimum 10 x 5 cm . Wymiary (+-10 mm): 1800 / 800 / h 740 mm. |  |
| B7 | Regał biurowy, otwarty 80x46x220 cm ( 20 szt.) Regał aktowy przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość regał musi być klejony i ściskany na prasie w procesie technologicznym w fabryce mebli i w całości transportowany do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby regał miał jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus musi być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Wnętrze regału wyposażone w pięć półek dających możliwość ustawienia sześciu rzędów segregatorów. Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej szafy. Plecy szafy muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz regałów bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Regał otwarty, bez frontów. Wymiary (+-20 mm): 800 / 460 / h 2200 mm. Wszystkie dostarczane regały i szafy muszą posiadać atest higieniczności wydany przez niezależny organ certyfikujący. Przeprowadzone w tym zakresie badanie wykonane zgodnie z normą PN EN 717-1 musi potwierdzić, że stężenie formaldehydu we wnętrzu mebla jest nie większe niż 0,03 mg na metr sześcienny. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B8 | Regał biurowy, zamknięty 80x46x220 ( 12 szt.) Szafa aktowa o wymiarach 800x460x h 2200 mm z tolerancją wymiarów +/- 20 mm. Przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość szafa musi być klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowana do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus i drzwi muszą być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej szafy. Plecy szafy muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer. Szafa z zamkiem dwupunktowym, baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Zawiasy muszą mieć potwierdzenie z przeprowadzenia badań wytrzymałościowych . Ich minimalna żywotność to 80 000 cykli. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć certyfikat potwierdzający spełnianie tego warunku. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wnętrze szafy zaopatrzone w pięć półek dzielących przestrzeń szafy na sześć poziomów do przechowywania segregatorów. Wszystkie dostarczane regały i szafy muszą posiadać atest higieniczności wydany przez niezależny organ certyfikujący. Przeprowadzone w tym zakresie badanie wykonane zgodnie z normą PN EN 717-1 musi potwierdzić, że stężenie formaldehydu we wnętrzu mebla jest nie większe niż 0,03 mg na metr sześcienny. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B9 | Szafa ubraniowa 80x46x220 ( 10 szt.) Szafa ubraniowa przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość szafa musi być klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym w fabryce mebli i w całości transportowana do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus i drzwi muszą być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Wnętrze szafy wyposażone w metalowy drążek na ubrania umieszczony równolegle do ścianki tylnej szafy. Drążek zajmuje całą szerokość szafy. Ponad drążkiem znajdować się musi jedna półka. Półka musi być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniająca docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej szafy. Plecy szafy muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Szafa wyposażona w parę drzwi uchylnych. Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer. Szafa z zamkiem dwupunktowym, baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Zawiasy muszą mieć potwierdzenie z przeprowadzenia badań wytrzymałościowych . Ich minimalna żywotność to 80 000 cykli. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć certyfikat potwierdzający spełnianie tego warunku. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wymiary (+-20 mm): 800 / 460 / h 2200 mm. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B10 | Szafa z drzwiami przesuwnymi 120x460x115 ( 6 szt.) Szafa aktowa niska z drzwiami przesuwnymi. Po środku wnętrza szafy znajduje się pionowa przegroda, pełniąca jednocześnie podporę górnego wieńca wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną W każdej z powstałych przegród umieszczone dwie półki, dzielące przestrzeń wewnątrz na trzy równe części mieszczące trzy rzędy segregatorów w każdej z powstałych komór. Szafy muszą być dostarczone na miejsce dostawy w całości (sklejone i ściśnięte na prasie w fabryce). Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. Za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w cztery stopki zapewniające poziomowanie szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, o grubości 8 – 18 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch kluczy (w tym jeden łamany). W górnym i dolnym wieńcu zamontowane aluminiowe prowadnice, po których suwają się plastikowe rolki przymocowane do drzwi. Szafa wykonana w kolorze akacja. Wymiary szafy 1200/460/1150 mm (+-20 mm). Szafa po połączeniu z nadstawką typu B12 musi mieć identyczną wysokość i głębokość jak opisane regały typu B7 i B8. Wszystkie dostarczane regały i szafy muszą posiadać atest higieniczności wydany przez niezależny organ certyfikujący. Przeprowadzone w tym zakresie badanie wykonane zgodnie z normą PN EN 717-1 musi potwierdzić, że stężenie formaldehydu we wnętrzu mebla jest nie większe niż 0,03 mg na metr sześcienny. |  |
| B11 | Szafa z drzwiami żaluzjowymi 120x46x115 ( 6 szt.) Szafa aktowa niska z drzwiami żaluzjowymi. Szafa wykonana w sposób identyczny jak szafa typu B10. Różnicą jest sposób zamykania szafy. Szafa musi być zamykana żaluzją poziomą rolowaną do prawego boku szafy z zawinięciem na ściankę tylną. W tym celu wnętrze szafy musi posiadać drugą przegrodę pionową aby zasłonić rolującą się żaluzję. Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego malowanego lakierem proszkowym na kolor aluminium. Żaluzja wyposażona w zastępującą uchwyt listwę prowadzącą i zamek z kompletem dwóch kluczy, w tym jeden łamany. Wszystkie dostarczane regały i szafy muszą posiadać atest higieniczności wydany przez niezależny organ certyfikujący. Przeprowadzone w tym zakresie badanie wykonane zgodnie z normą PN EN 717-1 musi potwierdzić, że stężenie formaldehydu we wnętrzu mebla jest nie większe niż 0,03 mg na metr sześcienny. |  |
| B12 | Nadstawka otwarta 60x46x114 ( 24 szt.) Nadstawka otwarta przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość mebel musi być klejony i ściskany na prasie w procesie technologicznym w fabryce mebli i w całości transportowany do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby nadstawka miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus musi być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Wnętrze nadstawki wyposażone w dwie półki dających możliwość ustawienia trzech rzędów segregatorów. Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna część nadstawki wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej nadstawki. Plecy mebla muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu nadstawki oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców nadstawki na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny równy do umieszczenia na szafie z drzwiami przesuwnymi typu B10 lub szafie z drzwiami aluzyjnymi typu B11. Nadstawka otwarta, bez frontów. Wymiary (+-20 mm): 600 / 460 / h 1140 mm. Dwie nadstawki typu B12 muszą wypełniać powierzchnię blatu szaf typu B10 i B11 po nadstawieniu. Wysokość tak powstałego mebla musi licować się z regałami typu B7 i B8. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B13 | Regał biurowy 80x46x220 ( 4 szt.) Regał wykonany zgodnie z wytycznymi do wykonania regału Typu B7. |  |
| B14 | Regał zamknięty 80x44,5x115 ( 1 szt.) Regał wykonany zgodnie z wytycznymi do wykonania regału Typu B8. Różnicą jest wysokość mebla, która wynosi 1150 (+-20 mm). |  |
| B15 | Kontener mobilny 43x57x60 ( 15 szt.) Wymiary (+-20 mm): szer.: 430 mm /570/ h 600 mm . Kontener podblatowy do biurek. Kolorystyka i użyte materiały muszą być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek jak i szaf. Kontenery muszą być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej dlatego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wraz z dostawą certyfikatu jakości metalowych wkładów szuflad użytych do produkcji kontenerów potwierdzającego, że ich wytrzymałość dotycząca otwierania i zamykania wynosi minimum 80 000 cykli . Nie dopuszcza się oświadczenia oferenta. Klasa higieniczności płyty użytej do produkcji E1. Korpus, fronty, plecy dolny i górny wieniec muszą być wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV grubości minimum 1 mm w kolorze blatu, odpornego na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Dolny wieniec kontenera wyposażony w cztery kółka obrotowe pozwalające na swobodne przemieszczanie kontenera po podłożu miękkim. Kontenery muszą posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). Wkłady szuflad muszą być wykonane z metalu lakierowanego na kolor czarny (oprócz szuflady piórnikowej, która jest z PCV). Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie minimum 80%. Kontener posiada 4 szuflady, górna szuflada z piórnikiem z czarnego PCV, pozostałe trzy szuflady dokumentowe z perforacją (naciętymi otworami wzdłuż metalowej prowadnicy) pozwalającą na zamontowanie plastikowych przegród poprzecznych umożliwiających podział wnętrza szuflady na dwie części. Kontener musi posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika). Kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast nich pomiędzy szufladami a bokami kontenera musi być zainstalowana listwa tworząca dystans pozwalający na swobodne włożenie palcy rąk aby wysunąć szuflady. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B16 | Lada recepcyjna 460x60x115 ( 1 szt.) Lada recepcyjna złożona z modułów o całkowitej szerokości 460 cm(+-20 mm). Lada wysoka, posiadająca dwa blaty. Jeden, położony wysoko do obsługi klienta i drugi roboczy umieszczony niżej do pracy. Blaty wykonane z płyty wiórowej o grubości 22 – 25 mm. Blat roboczy wyposażony w dwa przepusty kablowe dające możliwość przeprowadzenia przewodów elektrycznych przez blat. Przepusty zaślepione okrągłą maskownicą w kolorze szarym, o średnicy 60 – 70 mm. Front lady stanowi płaszczyzna z lekko cofniętym cokołem w jej dolnej części. Cokół o wysokości 140 – 180 mm wykończony laminatem w kolorze aluminium szczotkowanego. Cała lada, oprócz wspomnianego cokołu wykonana z płyty w kolorze akacja. Boki lady, front oraz reszta elementów poza blatami wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Płyta posiada Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny stwierdzający klasę higieniczności E1. Lada wyposażona w dwa kontenery podblatowe zgodny z opisem kontenera B15. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B17 | Lada recepcyjna 150x70x85 ( 1 szt.) Lada recepcyjna niska o całkowitej szerokości 150 cm (+-20 mm). Lada posiada jeden blat. Blat lady i nogi wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja o klasie higieniczności E1, o gr. 25 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Przedni panel lady wykonany z płyty o gr. 18 mm. Połączenia konstrukcyjne wykonane na mimośrodach w płaszczyznach zewnętrznych. Lada wyposażona w jeden kontener podblatowy zgodny z opisem kontenera B15. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B18 | Lada recepcyjna 250x70x115 ( 1 szt.) Lada recepcyjna o całkowitej szerokości 250 cm(+-20 mm). Lada wysoka, posiadająca dwa blaty. Jeden, położony wysoko do obsługi klienta i drugi roboczy umieszczony niżej do pracy. Blaty wykonane z płyty wiórowej o grubości 22 – 25 mm. Blat roboczy wyposażony w dwa przepusty kablowe dające możliwość przeprowadzenia przewodów elektrycznych przez blat. Przepusty zaślepione okrągłą maskownicą w kolorze szarym, o średnicy 60 – 70 mm. Front lady stanowi płaszczyzna z lekko cofniętym cokołem w jej dolnej części. Cokół o wysokości 140 – 180 mm wykończony laminatem w kolorze aluminium szczotkowanego. Cała lada, oprócz wspomnianego cokołu wykonana z płyty w kolorze akacja. Boki lady, front oraz reszta elementów poza blatami wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Płyta posiada Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny stwierdzający klasę higieniczności E1. Lada wyposażona w dwa kontenery podblatowe zgodny z opisem kontenera B15. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B19 | Lada barowa 390+270x70x115 ( 1 szt.) Lada narożna, barowa. Wymiary (+-20 mm): 3900 x 2700 / 700 / 1150 mm. Lada wysoka, posiadająca dwa blaty. Jeden, położony wysoko dla osoby siedzącej na krześle barowym i spożywającej posiłek, drugi umieszczony niżej dla obsługi. Blat dla osoby spożywającej posiłek o szerokości 350 mm musi być cofnięty względem pionowej ściany przedniej. Lada od strony osoby wydającej posiłki posiada półki. Lada wykonana z płyty wiórowej 3-warstwowej pokrytej obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta posiada: - Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny stwierdzający klasę higieniczności E1. Krawędzie boczne płyty wiórowej są oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o gr.2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty. Blaty wykonane z płyty wiórowej oklejanej laminat HPL w kolorze akacja. Laminat posiada Atest Higieniczności wydany przez Narodowy instytut Zdrowia publicznego – Państwowy Zakład Higieny, stwierdzający klasę higieniczności E1. Szafki wewnątrz lady na cokole, z metalowymi regulatorami wysokości, zamontowanymi do cokołów oraz ścian bocznych. Regulacja wysokości przez specjalne otwory , wywiercone w wieńcu dolnym. Półki mocowane na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie się półki. Panel frontowy lady posiada trzy poziome paski w kolorze aluminium szczotkowanego wykonane w technologii ,,boniowania”, tzn. Wpuszczane w podstawową płytę. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B20 | Stoł jadalniany 140x80 ( 11 szt.) Wymiary (+- 20 mm): 1400 / 800 / H 690 - 770 mm Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Blat w kolorze akacja. Płyta blatu jest oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu, odpornym na uderzenia mechaniczne. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 40 – 42 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 (+-10 %) mm. Stół posiada regulację wysokości blatu w zakresie minimum 690 – 770 mm. W tym celu każda z nóg posiada ,,regulator” umieszczony na końcu nogi, przy podłożu. Regulator, czyli stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręca się w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg. W celu zasłonięcia regulatora każda z nóg posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zbliżonym do koloru nogi. W celu poprawy odporności stelaża na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększenie połyskliwości stelaż jest dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor RAL 9006 , druga warstwa lakier bezbarwny). Całkowita grubość powłoki lakierniczej jest nie mniejsza jak 120µm. Stoły są wykonane zgodnie z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3 w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B21 | Szafka zamknięta 60x46x80 ( 1 szt.) Szafa aktowa, niska o wymiarach 600x460x h 800 mm z tolerancją wymiarów +/- 20 mm. Przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Ze względu na jakość i wytrzymałość szafa musi być klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowana do miejsca użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Korpus i drzwi muszą być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze akacja. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32 – 34 mm. ,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 8 - 18 mm, w kolorze całej szafy. Plecy szafy muszą być koniecznie wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm. Wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona. Klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm. Szafa wyposażona w drzwi jednopłytowe otwierane na prawą lub lewą stronę (strona otwierania drzwi do ustalenia po podpisaniu Umowy. Szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer. Szafa z zamkiem dwupunktowym, baskwilowym. Drzwi wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’). Zawiasy muszą mieć potwierdzenie z przeprowadzenia badań wytrzymałościowych . Ich minimalna żywotność to 80 000 cykli. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć certyfikat potwierdzający spełnianie tego warunku. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm. Wnętrze szafy zaopatrzone w pięć półek dzielących przestrzeń szafy na sześć poziomów do przechowywania segregatorów. Wszystkie dostarczane regały i szafy muszą posiadać atest higieniczności wydany przez niezależny organ certyfikujący. Przeprowadzone w tym zakresie badanie wykonane zgodnie z normą PN EN 717-1 musi potwierdzić, że stężenie formaldehydu we wnętrzu mebla jest nie większe niż 0,03 mg na metr sześcienny. Do oferty Wraz z dostawą należy dołączyć kartę katalogową produktu zawierającą wymiary produktu, jego zdjęcie (lub szczegółowy rysunek techniczny), nazwę Producenta mebli oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowany produkt spełnia wymogi zawarte w SIWZ. |  |
| B22 | Szafa magazynowa stalowa 90 x 43 x 194 ( 23 szt.) Wymiary (+-20 mm): 900 / 430 / h 1940 mm. Szerokość użytkowa półki wynosi minimum 880 mm zaś głębokość 340 mm. Szafa biurowa, metalowa, 2- drzwiowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych (kąt otwarcia minimum 120 stopni). Drzwi zawieszone na zawiasach kołkowych. Drzwi od wewnątrz wykończone estetyczna maskownica, zakrywającą mechanizm zamykający. Szafa wyposażona jest w cztery półki z możliwością regulacji co 86 – 94 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości: korpus i drzwi – 0,8 – 1 mm, wzmocnienie drzwi – 0,6 – 0,8 mm, półki – 0,8 – 1 mm, dno szafy – 1,0 – 1,2 mm. Szafa malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym drzwi w trzech punktach i wykończonym Uchwytem klamkowym. Maksymalna nośność półki wynosi 50kg. |  |
| W11 | Ławka 150cm ( 9 szt.) Siedzenie ławek wykonane z wysokiej jakości listew świerkowych, bez sęków. Materiał: podstawa - rura stalowa o średnicy 4 cm, siedzenie - listwy świerkowe 8,5 x 24 mm Wymiary wys. X szer. X głęb.: 43 x 150 x 36 cm (+-20 mm) Kolor: świerk Kolor konstrukcja: szary RAL 7035 Powierzchnia: lakier przezroczysty wodoodporny |  |
| W12 | Ławka 100cm ( 3 szt ) Ławki wg opisu poz. W11 . Różnicą są wymiary Wymiary wys. X szer. X głęb.: 43 x 100 x 36 cm (+-20 mm) |  |
| W13 | Szafa metalowa ubraniowa ( 27 szt.) Wymiary zewnętrzne : 1800 x 400 x 490 [mm] (+-20 mm). Metalowe szafy ubraniowe jednodrzwiowe bez nóżek. Wieniec dolny szafy ubraniowej dodatkowo zabezpieczony z blachy ocynkowanej. Komora szafy ubraniowej podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielenie odzieży ochronnej od codziennej. Metalowa szafa ubraniowa wyposażona jest w plastikowy drążek na wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Drzwi posiadają otwory wentylacyjne, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza w szafie. Szafa ubraniowa posiada drzwi zamykane ma na zamek kluczowy z ryglowaniem 3 punktowym. Do zamka dołączone są dwa klucze. |  |
| W25.1 | Materace ( 56szt.) Dwustronne materace wysokoplastyczne 860x2060x190mm (+-20 mm) Dwustronne materace są wykonane z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej 30kg/m3 o bardzo dużej wytrzymałości, która jest odporna na odkształcenia i naciski. Trwałe i sprężyste, dostosowują się do kształtu ciała idealnie je podtrzymując. Wyróżniają się doskonałą izolacją termiczną i cyrkulacją powietrza wewnątrz materaca. Strona "letnia" materaca wykończona jest elastyczną bawełną. Strona "zimowa" jest wykończona naturalną wełną, która utrzymuje stałą temperaturę. Materace te mają właściwości rehabilitacyjne, ortopedyczne oraz antyalergiczne i chronią przed roztoczami. |  |
| W25.2 | Materace ( 2szt.) Wymiary: 960x2060x190mm (+-20 mm) Parametry jak w pozycji 25.1 różnicę stanowi szerokość materaca |  |
| W32.1 | Fototapeta (1 szt.) Powierzchnia 24 m2 Fototapeta z celulozy połączonej z włókniną, nie zawiera PCW, przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Materiał dedykowany do zadruku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV. Fotorealistyczna jakość zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1. Struktura wykończenia powierzchni: gładka Atest higieniczny PZH Nośnik: flizelina Gramatura [ g/m2 ]:ok. 220 Wymiary [ m2 ]: 24 m2 Na fototapecie widok lasu/krajobraz do uzgodnienia z inwestorem w trakcie realizacji. |  |
| W32.2 | Fototapeta (1 szt.) Powierzchnia 4 m2 Fototapeta wg wytycznych W32.1 . Na fototapecie mapa administracyjna Polski do uzgodnienia z inwestorem w trakcie realizacji. |  |
| W32.3 | Fototapeta (1 szt.) Powierzchnia 3 m2 Fototapeta wg wytycznych W32.1 . Na fototapecie mapa administracyjna województwa mazowieckiego do uzgodnienia z inwestorem w trakcie realizacji. |  |